## Slide 1: 三、平衡级和精馏原理
进料
釜液
馏出液
精
馏
段
提
馏
段
冷凝器
再沸器
精馏是利用回流手段、经过多次平衡级，使物系实现高纯度分离的操作。
2．精馏原理及流程
平衡级
平衡级
平衡级
汽相
汽相
液相
液相
高纯度A
高纯度B
返回目录

## Slide 2: 第四节 二元连续精馏的分析与计算
D, xD
W, xW
F, xF
计算项目：
  塔顶（或塔底）产量和浓度
  塔内物流量L、V、L、V 
  回流量L0
  塔板数或填料层高度
  进料位置
  塔径

## Slide 3: 第四节 二元连续精馏的分析与计算
一、全塔物料衡算
D, xD
W, xW
F, xF
可解出两个变量。

## Slide 4
习题3
一精馏塔用于分离乙苯-苯乙烯混合物，进料量3100kg/h，其中乙苯的质量分率为0.6，塔顶、塔底产品中乙苯的质量分率分别要求为0.95、0.25, 求塔顶、塔底产品的质量流量和摩尔流量。

## Slide 5: 第四节 二元连续精馏的分析与计算
D, xD
W, xW
F, xF
------若组分A、B的摩尔（或质量）汽化潜热接近，则NA=NB。于是，精馏段（或提馏段）汽（或液）流率沿塔不变。
这样精馏段（或提馏段）就可列出一个通用的物料衡算式。
二、精、提馏段物料衡算
计算前提：恒摩尔（或质量）流假定

## Slide 6: 二、精、提馏段物料衡算
D, xD
F, xF
n
1
L
1、精馏段操作线方程
---回流比
---精馏段操作线方程
---精馏段操作线方程
泡点回流
（泡点回流）

## Slide 7: 1、精馏段操作线方程
D, xD
F, xF
n
1
L
xD
V
V
y1
泡点回流
y1
思考：如图，塔顶冷凝器为全凝器，那么
回流液浓度与xD有何关系？
进全凝器的汽相浓度与离开第一块板浓度有何关系？与xD有何关系？
对全凝器作物料衡算，会得到什么结果？
全凝器冷凝
＝xD

## Slide 8: 1、精馏段操作线方程
n
xn
yn+1
---精馏段操作线方程
过点a（xD、xD）、斜率小于1的直线
操作点

## Slide 9
习题4
苯-甲苯精馏塔的塔顶产品xD=0.95（摩尔分率），回流比R=2。求从第二层理论塔板上升的蒸汽组成y2。

## Slide 10: 1、精馏段操作线方程
操作线斜率大，意味着经过一块理论板后，汽相的增浓程度变大，液相的减浓程度变大。故操作线斜率大对精馏段的分离是有利的 。
汽相增浓程度
液相减浓浓程度
思考：操作线斜率大，对精馏是否有利？

## Slide 11: 二、精、提馏段物料衡算
2．提馏段操作线方程
物料衡算得：
----提馏段的操作线方程

## Slide 12: 2．提馏段操作线方程
思考：如图，塔底为再沸器，那么
塔釜排出液浓度xM与xW有何关系？
离开再沸器的汽相浓度yW与进入塔底第一块板的汽相浓度有何关系？
离开塔底第一块板的液相浓度与xM有何关系？
对再沸器作物料衡算，会得到什么结果？
再沸器
yW
xM

## Slide 13: 2．提馏段操作线方程
与精馏段类似，斜率小，远离平衡线，塔板的分离能力高，对精馏有利。
----提馏段的操作线方程
过点b（xW、xW）、斜率>1的直线

## Slide 14
----提馏段的操作线方程
问题1：L、V如何计算？
问题2：与精馏段L、V有何关系？
为了回答上述问题，需对进料进行讨论。

## Slide 15
3、进料热状况的影响及加料线方程

## Slide 16: 3、进料热状况的影响及加料线方程
对加料板作总物料衡算和热量衡算：

## Slide 17: 3、进料热状况的影响及加料线方程
----进料热状况参数
问题1：L、V如何计算？
问题2：与精馏段L、V有何关系？

## Slide 18
五种进料情况：

## Slide 19: 3、进料热状况的影响及加料线方程
加料线方程----q线方程
前面推导已得：
----q线方程
过点f（xF、xF）的直线
d5
d4
d3
d2
d1
q<0
q=0
0<q<1
q=1
q>1

## Slide 20: 3、进料热状况的影响及加料线方程
影响到再沸器的热负荷
进料热状况的影响：
影响到提馏段传质推动力
q越小，提馏段操作线越靠近平衡线。
q越小，V越小。

## Slide 21
习题5
一常压精馏塔的进料为组成0.44（摩尔分率）的苯-甲苯混合物，求在下述进料状况下的q值及q线斜率（1）汽、液的摩尔流率各占一半；（2）20℃；（3）180℃。已知在涉及的温度范围内，苯和甲苯液体的平均比热Cp,L=0.44kcal/kg℃,其蒸汽的平均比热Cp,V=0.30kcal/kg℃；在总压P=1atm的沸点下，苯的汽化潜热rA=94.2kcal/kg，甲苯的汽化潜热rB=86.5kcal/kg。

## Slide 22: 三、理论塔板数N的计算
理论板数的求取方法：

## Slide 23: 三、理论塔板数N的计算
1、 逐板法
xD
yN
从第一块板开始，
①
②
精馏段计算结束
N1
N1+1
N1+2
再沸器
N-2
N-1

## Slide 24: 三、理论塔板数N的计算
（1） 作出精、提操作线、q线；
2．图解法
--麦卡勃-蒂列（Mccabe-Thiele）法，简称M-T法
（2）从点a开始在平衡线和精馏段操作线之间画阶梯；
当梯级跨过点d时，就改在平衡线和提馏段操作线之间画阶梯，直至梯级跨过点b为止。

## Slide 25: 三、理论塔板数N的计算
注：
理论板数可以是非整数。
要扣除再沸器。
（3）所画的总梯级数－1(再沸器)＝理论塔板数；
跨过点d的那块板就是加料板，其上的梯级数为精馏段的理论塔板数。
理论板11.8块
其中精馏段5.7块，
提馏段板数=11.8-5.7=6.1块，
加料板在第6块。
梯级数共计12.8个

## Slide 26
为什么一个梯级代表一块理论板？
xD
M-T法与逐板法本质上是相同的。

## Slide 27
习题6
需用一常压连续精馏塔分离含苯40%的苯-甲苯混合液，要求塔顶产品含苯97%以上。塔底产品含苯2%以下（以上均为质量百分比）。采用的回流比R=3.5，试求下述两种进料状况时所需的理论板数（1）饱和溶液，（2）20℃液体。

## Slide 28
D, xD
W, xW
F, xF
最佳位置进料
M-T法：当梯级跨过点d时，就改在平衡线和提馏段操作线之间画阶梯
精馏段计算结束
逐板法：
回忆：
Why?

## Slide 29
D, xD
W, xW
F, xF
非最佳位置进料与最佳进料的比较：如进料口下移3块板
非最佳位置进料比最佳位置进料所需的理论板数多!
注意：比较最佳位置进料与非最佳位置进料时的这段区域的梯级画法。

## Slide 30
D, xD
W, xW
F, xF
非最佳位置进料与最佳进料的比较：如进料口上移1块板
非最佳位置进料比最佳位置进料所需的理论板数多!
注意：比较最佳位置进料与非最佳位置进料时的这段区域的梯级画法。

## Slide 31: 最佳位置进料
由于最佳位置进料可以节省理论板数，故工业设计中都采用该进料方式进行设计。
但在实际生产中，不一定是在最佳位置进料下操作的。
为简单起见，如果没有特殊说明，本教材中讨论的对象均属于最佳位置进料。

## Slide 32: 四、塔板效率与实际塔板数
n
xn-1
yn+1
yn
xn
实际塔板上，由于汽液接触时间不可能无限长，因此，离开的汽液两相浓度不可能达到相平衡。一般用板效率表示实际板与理论板的接近程度。

## Slide 33: 四、塔板效率与实际塔板数
n
xn-1
yn+1
yn
xn
1．单板效率EmV、EmL
也称默弗里（Murphree）板效。其定义为：
---汽相默弗里板效
----液相默弗里板效

## Slide 34: 四、塔板效率与实际塔板数
2．全塔效率E0
又称总板效率，其定义为：
其值一定小于1，多数在0.5～0.7之间。
D, xD
W, xW
F, xF

## Slide 35: 四、塔板效率与实际塔板数
D, xD
W, xW
F, xF
E0与Em数值上相等吗？___________
E0大，则Em一定大吗？————————
但反过来，Em大，则E0一定大吗？—————
不一定相等；
一定
这是因为，板和板之间传质会相互影响，可能存在着各种不利的操作现象，如漏液、雾沫夹带、液泛等（详见第十一章）。
这是因为，全塔效率不仅和单板效率有关，还和板间相互影响有关。
n
xn-1
yn+1
yn
xn
不一定
思考：从下面几方面思考单板效率Em与全塔效率E0有何关系？

## Slide 36: 四、塔板效率与实际塔板数
思考：影响塔板效率的因素？
流动状况：汽、液相的流速
物性参数：主要为汽液两相的物性如密度、黏度、表面张力、相对挥发度、扩散系数等；
塔板结构参数：主要为塔板的结构，如塔板型式、板间距、板上开孔和排列情况等；
操作参数：温度、压力等。
n
xn-1
yn+1
yn
xn
与影响HOG的因素相同

## Slide 37: 五、回流比的影响及选用
为什么要讨论这个问题呢？
在前面介绍的计算中，是以已知回流比R为前提的。因此，需要知道如何获取R。
R=L/D，若R值取大些，意味着塔顶产量D小，从经济上是不合算的。因此，希望R要小。但是，R最小是否有限制呢？

## Slide 38: 五、回流比的影响及选用
理想物系
D一定时，若R，
L，V  ，V 
N
能源费
总费用
Ropt
冷却剂、加热剂用量
，设备费
，能源费
总费用不一定小
反之，若R，N，设备费，但是，V， V，冷却剂、加热剂用量，能源费，总费用也不一定小。
因此，应有一个最适宜的Ropt，使总费用最小。

## Slide 39: 五、回流比的影响及选用
能源费
总费用
Ropt
1、如何确定Ropt？
一般根据生产经验，取
2、什么是Rmin？

## Slide 40: 五、回流比的影响及选用
为完成某一分离任务，所需的理论塔板数为无穷多时的回流比称为最小回流比。
理想物系
2、什么是Rmin？
理想物系： 如图，四线交于一点e（称为恒浓点或夹紧点）。即恒浓点在进料板处。
恒浓区
恒浓点

## Slide 41: 五、回流比的影响及选用
理想物系
最小回流比只对设计型有意义。
思考：当操作中选用的回流比比设计时的最小回流比还要小时，塔能否操作？将出现什么现象？
塔能操作，只不过此时达不到指定的分离要求。

## Slide 42: 五、回流比的影响及选用
理想物系
如何求取Rmin？
理想物系：如图

## Slide 43: 五、回流比的影响及选用
如何求取Rmin？
非理想物系：如图
y
x
e
y
x
e
恒浓区在精馏段
恒浓区在提馏段
非理想物系
非理想物系
d
d
恒浓点
恒浓点

## Slide 44: 五、回流比的影响及选用
L=V
3、 全回流和最少理论板数Nmin
F
W
Rmin是R的下限，那么R的上限呢？
特点：
操作线与对角线重合，
精、提操作线均为：
，Nmin
----全回流
②理论板数最少
L=V =L

## Slide 45: 五、回流比的影响及选用
Nmin的求取方法： 同N的求解方法----逐板法、图解法
（包括塔釜）
特别地，对理想物系，逐板计算可得：
------芬斯克（Fenske）方程
精馏段所需的最少理论板数

## Slide 46
重点公式：
全塔物料衡算
操作线方程
相平衡关系
理论塔板数N的计算

## Slide 47: 八、精馏塔的热量衡算
回忆：
每一个平衡级不需要外部提供能量。
精馏是利用回流手段、经过多次平衡级，使物系实现高纯度分离的操作。
进料
釜液
馏出液
全凝器
再沸器
实际上，若塔身无热损失，塔板上的确不需要外加热量。
但是，精馏所必需的汽相流的产生却需要大量热量（由塔底加入）；而精馏所必需的液相流的产生必须在塔顶移走大量热量。
因此，精馏是一个高能耗的单元操作。

## Slide 48: 八、精馏塔的热量衡算

## Slide 49: 八、精馏塔的热量衡算
1．再沸器的热负荷
对再沸器作热量衡算得：
QB
2、冷凝器的热负荷
对冷凝器作热量衡算得：
QC

## Slide 50: 八、精馏塔的热量衡算
通常QF、QD、QW数值较小，可忽略不计，于是
3． 全塔热量衡算
QC
QB

## Slide 51: 小结

## Slide 52: 小结

## Slide 53: 小结

## Slide 54: 小结