## Slide 1: Génie des Procédés Chapitre 2 Partie 1 Dominique Pareau
Notions fondamentales, bilans matière et énergie

## Slide 2
Déterminer le dimensionnement, l’agencement et la conduite des appareils de procédé
Développer des connaissances relatives à ces appareils dont la maîtrise est vitale pour les applications industrielles
Minimiser les consommations d’énergie, d’eau, de matières premières….
Minimiser les rejets dans l’environnement :
  par traitement des rejets
  par production d’un effluent conforme à la législation
Rappel: Les objectifs du génie des procédés et ses enjeux

## Slide 3: Mise en œuvre des opérations de génie des procédés
Deux modes de fonctionnement
Batch
Système fermé
Le système évolue avec le temps: régime transitoire
Système batch dépend du temps
Continu
Système ouvert
Le système n’évolue pas avec le temps: régime stationnaire
Système continu, stationnaire ne dépend pas du temps

## Slide 4
Equations fondamentales
1) Equations de conservation bilans de matière bilan d’énergie | Toutes les étapes du procédé
2) Equilibre de phases équilibres liquide-vapeur, liquide-liquide, liquide gaz… | Séparation par distillation, extraction liquide-liquide… avec équilibres entre phases
3) Cinétique (vitesse) de réaction bio/chimique | Réacteurs, bioréacteurs
4) Cinétique (vitesse) de transfert de matière entre deux phases | Opération de séparation sans équilibre de phases

## Slide 5: Equations de conservation
Bilan de grandeur extensive :
  quantité de matière (masse, moles)
  quantité d’énergie
Pour un système défini :
  volume délimité V (ou volume de contrôle)
  intervalle de temps défini t (base de temps)
Intérêt :
  Donner les variations de la grandeur extensive concernée dans le volume et au cours du temps
V entre
t et t +t

## Slide 6: Equations de conservation de la matière
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
  Masse totale constante pour un système fermé
  Grandeur extensive: masse ou nombre de mole de chaque constituant
Origine des variations de la grandeur extensive dans le temps:
Entrée matière
Sortie matière
Diffusion
Diffusion
Réaction
Convection
Réaction
Diffusion

## Slide 7
EN POSITIF

## Slide 8
quantité de A présente dans ΔV au début de Δt
EN POSITIF

## Slide 9
quantité de A présente dans ΔV au début de Δt
quantité de A entrant dans ΔV pendant Δt
par convection
+
EN POSITIF

## Slide 10
+
quantité de A produite dans ΔV pendant Δt par réaction
quantité de A présente dans ΔV au début de Δt
quantité de A entrant dans ΔV pendant Δt
par convection
+
EN POSITIF

## Slide 11
EN NEGATIF
-
+
quantité de A produite dans ΔV pendant Δt par réaction
quantité de A présente dans ΔV au début de Δt
quantité de A entrant dans ΔV pendant Δt
par convection
+
quantité
de A consom- mée dans ΔV pendant Δt
_

## Slide 12
EN NEGATIF
-
+
quantité de A produite dans ΔV pendant Δt par réaction
quantité de A présente dans ΔV au début de Δt
quantité de A entrant dans ΔV pendant Δt
par convection
+
quantité
de A consom- mée dans ΔV pendant Δt
Par réaction
-
quantité de A sortant de ΔV pendant Δt par convection
-
quantité de A restant dans ΔV à la fin de Δt
=

## Slide 13: Expression du bilan matière
V entre
t et t +t
+
quantité
de A consom- mée dans ΔV pendant Δt
+
quantité de A sortant de ΔV pendant Δt
=
quantité de A restant dans ΔV à la fin de Δt
+
quantité de A produite dans ΔV pendant Δt
quantité de A présente dans ΔV au début de Δt
quantité de A entrant dans ΔV pendant Δt
+
Pour le constituant A :
Accumulation dans V pendant t = F - D
[D]
[E]
[RC]
[F]
[RP]
[S]

## Slide 14: Systèmes particuliers intéressants
Système fermé (pas d’échange de matière avec l’extérieur)
V entre
t et t +t
ni entrées, ni sorties
Production =
Consommation + Accumulation
Système ouvert fonctionnant en régime stationnaire (paramètres constants dans le temps)
V entre
t et t +t
Pas d’accumulation : D = F
Entrée + Production = Sortie + Consommation
Système non réactif
ni production, ni consommation :
Entrée = Sortie + Accumulation

## Slide 15: Choix de la base de temps et du volume de contrôle
Toutes les variables doivent présenter une valeur unique dans l’intervalle de temps considéré ET dans l’ensemble du volume considéré
Bilan intégral (pendant ∆t fini ):
  Valeurs moyennes : bilan de production
  Valeurs réelles identiques à chaque instant : description exacte d’un régime stationnaire
Bilan différentiel (pendant dt infiniment petit)
  Description exacte d’un régime transitoire
Base de temps ∆t
Bilan macroscopique (sur ∆V)
  Valeurs moyennes : vue globale
  Valeurs réelles identiques en tout point : description exacte d’un système homogène
Bilan local (sur dV infiniment petit)
  Description exacte d’un système hétérogène
Volume de contrôle ∆V

## Slide 16
On passe à la partie 2 de ce même chapitre 2
Poursuivez maintenant
sur le fichier
PROCEDES Chapitre 2 Partie 2