## Slide 1: Chapitre 4 Réacteur discontinu parfaitement agité (ou réacteur fermé, ou réacteur batch) Partie 2: Bilan Enthalpique

## Slide 2: Effet de la température
Réacteur isotherme: T = cte
Evacuation ou apport de chaleur
Intégration possible en fonction de  car k et k’ constantes
Réacteur adiabatique: T = f(t)?
Nécessité de bilan énergétique
Bilan matière  équation de performance :

## Slide 3: Bilan énergétique : Bilan enthalpique
+
=
Enthalpie sortant de V pendant t avec la sortie de matière
+
Enthalpie présente dans V à la fin de t
Enthalpie entrant dans V pendant t avec l’entrée de matière
Enthalpie présente dans V au début de t
Chaleur entrant à la paroi de V pendant t
+
Relation générale :
+
=
Enthalpie sortant de V pendant dt avec la sortie de matière
+
Enthalpie présente dans V à la fin de dt
Enthalpie entrant dans V pendant dt avec l’entrée de matière
Enthalpie présente dans V au début de dt
Chaleur entrant à la paroi de V pendant dt
+
Hypothèse P = cte
Réacteur discontinu parfaitement agité
t = dt
V = V
ni alimentation, ni sortie

## Slide 4: Bilan enthalpique RDPA Exemple pour la réaction : A + 2 B  P dans I, inerte (eau, solvant)
nA (t) = nA0 (1 - )
nB (t) = nB0 – 2 nA0 
nP (t) = nP0 + nA0 
Avec le taux de conversion :
nA(t+dt) hA(T+dT) + nB(t+dt) hB(T+dT)
+ nP(t+dt) hP(T+dT) + nI hI(T+dT)
Enthalpie présente dans V à la fin de dt
(température T+dT) :
=
Chaleur entrant à la paroi pendant dt :
dQext
+
Enthalpie présente dans V au début de dt
(température T) :
nA(t) hA(T) + nB(t) hB(T)+ nP(t) hP(T) + nI hI(T)
Enthalpie molaire de A (J/mol)

## Slide 5: Bilan enthalpique RDPA (suite)
nA0 (1 - ) [hA(T) – hA(T+dT)]
+ (nB0 – 2 nA0 ) [hB(T)– hB(T+dT)]
+ (nP0 + nA0 ) [hP(T) – hP(T+dT)]
+ nI [hI(T) – hI(T+dT)]
= nA0 d [ hP(T+dT) – hA(T+dT) – 2 hB(T+dT)]
+ dQext
- CpA dT, chaleur sensible
HR(T+dT), enthalpie de réaction à T+dT

## Slide 6: Bilan enthalpique RDPA (suite)
- [nA0 (1 -  ) CpA + (nB0 – 2 nA0 ) CpB + (nP0 + nA0 ) CpP+ nI CpI] dT
+ dQext = HR(T+dT) nA0 d
Relation générale entre d, dT et dQext :
- nt0 Cp dT + dQext = HR(T+dT) nA0 d
Chaleur sensible entre T et T + dT
Chaleur entrée à la paroi
Enthalpie liée à la réaction
- nt0 Cp dT
nt0 nombre total initial de moles
Cp capacité calorifique moyenne, J/mol/K

## Slide 7: RDPA isotherme dT = 0
dQext = HR nA0 d
  Qext = HR nA0 (f - 0)
  Qext = Chaleur entrante, à fournir pour maintenir le réacteur à température constante
Aide-mémoire :
Réaction endothermique HR > 0,
Qext > 0; donc entrée de chaleur à la paroi
Calcul du temps de séjour (temps nécessaire pour passer de 0 à f)
  Intégration du bilan matière
  Possible car rA ne dépend que de  ( k et k’ constantes)

## Slide 8: RDPA adiabatique dQext = 0
Si Cp et HR varient peu pendant l’opération
Bilan enthalpique: dT = cte * d
Tf – T0 = cte * (f - 0)
Bilan matière
Bilan enthalpique

## Slide 9: RDPA adiabatique dQext = 0
Pour calculer le temps de séjour
Intégration numérique du bilan matière en fonction de 
T = T0
 = 0
t = 0
On fixe 
Calcul de k et k’
Calcul de rA grâce à , k et k’
Calcul de t par le bilan matière
Calcul de T par le bilan enthalpique
T = T + T
t = t + t
 =  + 
Test
 = f ?
oui
Tf = T
tf = t
non

## Slide 10: Réacteur discontinu parfaitement agité Aspects thermiques
Pour la réaction:
A ――――> produits
ΔHR = + 100 kJ/mol (constante avec la température)
V = 100 L
À t = 0 CA0 = 1 mol/L A t final CA = 0,1 mol/L
On veut maintenir le réacteur isotherme à 35°C; calculer la quantité de chaleur à échanger avec l’extérieur
Le réacteur est adiabatique; la température initiale est de 35°C; quelle sera la température finale sachant que la capacité calorifique du mélange Cp est égale à 4 kJ kg-1 °C-1 et sa masse volumique à 1,2 kg/L?
Notes: 9000 kJ
T0-TF = 18,75 Tf = 35-18,75= 16,25