## Slide 1: Chapitre 5 Réacteur continu parfaitement agité Partie 1
Entrée
Sortie

## Slide 2: Réacteur continu parfaitement agité RCPA
Alimentation :
débit et
composition
constants
NA0, NB0, NP0
NA, NB, NP
Réacteur idéal : partout dans le réacteur, les paramètres sont homogènes
 volume de contrôle ΔV = V
Régime stationnaire : les paramètres ne dépendent pas du temps
Les paramètres du flux de sortie sont identiques à ceux dans le réacteur
A + 2 B  P
NA: débit molaire de A

## Slide 3: Bilan matière RCPA
En régime stationnaire : [D] = [F]
Bilan par unité de temps sur V avec Δt = 1
[R]
[E]
[D]
[S]
[F]
Bilan intégral sur V pendant Δt pour le réactif A :
Nb mol A consommées dans V pendant Δt
+
Nb mol A présentes dans V à la fin de Δt
=
Nb mol A présentes dans V au début de Δt
Nb mol A sortant de V pendant Δt
Nb mol A entrant dans V pendant Δt
+
+

## Slide 4: Bilan matière RCPA
Débit mol. de A entrant dans V
Débit mol. de A consommé dans V
+
=
Débit mol. de A sortant de V
NA0 = NA + rA V
rA nb de moles de A consommées par unité de volume et unité de temps
Bilan matière dans tout V et par unité de temps

## Slide 5: Equation de performance du RCPA
Bilan matière :
NA0 = NA + rAV
rA = f (CA, CB, CP, T)
vitesse avec les concentrations dans le réacteur (donc de sortie)
q0 CA0 = q CA + rA V
q0: débit volumique d’alimentation (volume/temps)
q: débit volumique de sortie (volume/temps)
CA0 concentration de A dans l’alimentation (mol/volume)
CA: concentration de A dans le réacteur et dans le débit de sortie (mol/volume)

## Slide 6: Temps de passage dans le réacteur

## Slide 7: Calcul du volume et du temps de passage
Avec le taux de conversion χ à la sortie:
NA = NA0 (1- χ) NA0 χ = rA V
S’il y a peu de changement de volume entre l’entrée et la sortie: q = q0
Majoritairement le cas pour les liquides et les solides
RCPA non appliqué pour les gaz
q CA0 χ = rA V avec rA= f(CA0, CB0, CP0, χ, T)
χ fixé
V et τ

## Slide 8: Exemple : A + 2 B  P réaction en phase liquide avec inerte I (eau, solvant)
rA = k CA CB2– k’ CP
Stoechiométrie de la réaction :
NA= NA0 (1 - χ )
NB = NB0 – 2 NA0 χ
NP = NP0 + NA0 χ
NI = NI0
NA0, NB0, NP0, NI0
q0
NA, NB, NP, NI
q
q = q0 (pas de changement de volume)
NP0 = 0 (pas de P à l’entrée)
NI0 = NI (inerte)
CA = NA /q = CA0 (1 - χ )
Idem pour les autres
On peut calculer rA si T est connue, et ensuite V et τ

## Slide 9: Petit exercice chiffré
La synthèse d’un produit P s’accompagne de la formation d’un sous-produit S, suivant le schéma réactionnel :
  A + B P rP = k CA CB k = 0,01 L mol-1min-1
  A S rS = k’ CA k’ = 0,02 min-1
rP et rS vitesses de réaction de production de P et S
Cette synthèse est mise en œuvre dans un réacteur continu parfaitement agité de volume V alimenté par un mélange liquide de réactifs A et B avec CA0 = CB0 = 10 mol/L de débit volumique q.
.
A la sortie du réacteur, la concentration de réactif A est CA = 3 mol/L.
Ecrire les bilans matière littéraux des 4 constituants
Exprimer CA0 et CB0 en fonction de CA, CB, CP et CS.
Calculer CB, CP et CS. Pour résoudre cette question plus simplement on utilisera les valeurs numériques.
Quel est le temps de passage dans le réacteur ?