## Slide 1
Réacteur tubulaire en écoulement piston
Chapitre 6
Partie 1

## Slide 2: Pot catalytique

## Slide 3: Réacteur tubulaire à calandre
Faisceau de tubes avant montage de la calandre
Entrée des tubes
Réactifs
Sortie des tubes
Produits
Sortie calandre
Thermofluide chauffé ou refroidi
Entrée calandre
Thermofluide froid ou chaud
Réaction chimique dans les tubes
Extérieur des tubes (calandre): circulation d’un fluide chauffant ou refroidissant

## Slide 4: Modélisation du réacteur tubulaire en écoulement piston
rA varie avec z :
Volume de contrôle du bilan : ΔV = dV
Δt = 1
Régime stationnaire: les paramètres ne dépendent pas du temps, il n’y a pas d’accumulation dans le réacteur
A + B +….. P + ….
z
z + dz
Alimentation :
débits molaires
constants
NA0, NB0...
Production
NAf, NBf,NP.f
z
Réacteur idéal :
partout dans la tranche, paramètres homogènes (température, concentrations)
NA
NA + dNA

## Slide 5: Bilan matière pour le réactif A, sur dV et Δt = 1
+
+
Nb de moles de A présentes dans dV à la fin de Δt
=
Nb de moles de A présentes dans dV au début de Δt
Nb de moles de A sortant de dV pendant Δt
Nb de moles de A entrant dans dV pendant Δt
+
Nb de moles de A consommées dans dV pendant Δt
[R]
[E]
[D]
[S]
[F]
Régime stationnaire : [D] = [F]
Et Δt =1
Débit mol. de A entrant dans dV
+
Débit mol. de A consommé dans dV
=
Débit mol. de A sortant de dV
dV
NA
NA + dNA

## Slide 6
NA0, NB0,NP0, q
NAf, NBf, NPf, q
z
z
z + dz
NA
NA + dNA
Avec le taux de conversion :
NA= NA0 (1 - χ) = q CA0 (1 - χ)
Bilan matière sur la tranche de volume dV (épaisseur dz, section S)
NA = NA + dNA + rA dV = NA + dNA + rA S dz
q CA0 dχ = rA dV = rA S dz
rA dépend des concentrations et de T
Bilan matière d’un réacteur en écoulement piston

## Slide 7
Exemple: A + 2 B  P
réaction en phase liquide (q constant)
CA= CA0 (1 - χ)
CB = CB0 – 2 CA0 χ
CP = CP0 + CA0 χ
rA = k CA CB2– k’ CP
z
z
z + dz
q, CA0, CB0,CP0, CI
q, CAf, CBf,CPf, CI
CA
CA + dCA,
I: inerte (eau, solvant)
Bilan matière de A sur dV :
NA0 dχ = q CA0 dχ = rA dV = rA S dz
q constant NA0 = q CA0

## Slide 8: Exercice chiffré
On désire réaliser, dans un réacteur continu tubulaire à écoulement piston, la réaction A  2 B + C dont la vitesse est donnée par:
rA = k CA nombre de moles de A transformées par unité de volume et de temps
On donne:
q = 1 L/s CA0 = 5 mol/L CB0 = CC0 = 0
k = 0,001 s-1 à 30°C
Le réacteur est isotherme à 30°C et fonctionne en régime stationnaire.
On désire produire un flux molaire de B de 8 mol/s. Calculer la quantité de A transformées dans tout le réacteur par unité de temps.
Calculer le taux de conversion souhaité (par rapport à A)
Calculer le volume du réacteur et le temps de passage