## Slide 1: Réacteur tubulaire en écoulement piston Chapitre 6 Partie 2

## Slide 2
Bilan enthalpique en réacteur piston
régime stationnaire : pas de variation de température au cours du temps, on fait un bilan d’enthalpie par unité de temps
dV
NA, NB, NP, NI
T
NA+ dNA
NB+ dNB
NP + dNP
NI
dQext
Compositions et température varient le long du réacteur : on fait un bilan sur une tranche d’épaisseur dz
T + dT
dQext (Watt)
[E]
[S]
Flux d’enthalpie entrant dans dV avec le flux de matière à T
=
Flux d’enthalpie sortant de dV avec flux de matière à T+dT
+
Variation d’enthalpie présente dans dV pendant unité de temps
Enthalpie entrant à la paroi de dV par unité de temps
+

## Slide 3: Pour l’exemple : A + 2 B  P en phase liquide
Enthalpie entrante dans la tranche par unité de temps [E]
NA hA(T) + NB hB(T) + NP hP(T) + NI hI(T)
Equation générale de bilan enthalpique : [E] + dQext = [S]
Flux d’enthalpie sortant de la tranche [S] :
(NA + dNA) hA(T+dT) + (NB + dNB) hB(T+dT)
+ (NP + dNP) hP(T+dT) + NI hI(T+dT)

## Slide 4
hJ(T+dT) - hJ(T) = CPJ dT J : A, B, P ou I
ΔHR(T+dT) = hP(T+dT)- 2 hB(T+dT) - hA(T+dT)
Equation générale de bilan enthalpique : [E] + dQext = [S]
+ dQext

## Slide 5
Equation générale de bilan enthalpique : [E] + dQext = [S]
5
Ntotal Cp
ΔHR(T+dT)
NA= NA0 (1 – χ )
NB = NB0 – 2 NA0 χ
NP = NP0 + NA0 χ
dNA= - NA0 dχ
dNB = – 2 NA0 dχ
dNP = NA0 dχ
+ dQext

## Slide 6
6
- Ntotal Cp dT + dQext = ΔHR(T+dT) NA0 dχ
Equation générale de bilan enthalpique : [E] + dQext = [S]
Chaleur sensible/temps
Passage du flux total de T à T + dT
dans la tranche dV
Chaleur transférée à la paroi/temps
pour la tranche dV
Chaleur consommée par la réaction par unité de temps
dans la tranche dV

## Slide 7: Cas du RCTP isotherme T constante le long du tube k, k’ constantes
Calcul de z par intégration sur χ
Bilan matière sur A dans la tranche d’épaisseur dz:
NA0 d χ = rAdV avec rA fonction de χ uniquement et dV = S dz
q CA0 d == [k CA0 (1- χ ) . (CB0 – 2 CA0 χ )2 - k’ (CP0 + CA0 χ ] S dz
Bilan enthalpique dans la tranche d’épaisseur dz :
- Ntotal Cp dT + dQext = ΔHR NA0 dχ
ΔHR constant
dT = 0
Flux de chaleur apporté à la paroi
Flux de chaleur absorbé par la réaction

## Slide 8: Cas du RCTP adiabatique Qext = 0 T varie le long du tube
χ dépend de z
k et k’ dépendent de T, donc de z
Bilan matière identique
q CA0 dχ = [k CA0 (1- χ ) . (CB0 – 2 CA0 χ )2 - k’ (CP0 + CA0 χ) ] S dz
Pas d’intégration directe possible
Il faut connaître la variation de T avec z
Si ΔHR varie peu dans le réacteur (souvent le cas)
v
Bilan enthalpique dans la tranche d’épaisseur dz

## Slide 9
oui
Tf = T
zf = z
non
RCTP adiabatique
Calcul du volume (ou de la longueur du tube)
Intégration numérique du bilan matière en fonction de
On fixe
T = T0
z = 0
Calcul de t par bilan matière
Calcul de T par le bilan enthalpique
T = T + 
z = z + t
Bilan matière
Calcul de k(T), k’(T) et
Calcul de rA grâce à , k et k’
Bilan enthalp