## Slide 1: Conclusion Comparaison des performances des réacteurs idéaux
Chapitre 6 Partie 3

## Slide 2: Petite introduction chiffrée
On dispose d’une solution contenant un constituant A dans un solvant à la concentration CA0. 1 mol de A donne 1 mol de P.
La réaction est d’ordre 1, de constante de vitesse k = 4 h-1
r = k CA
Le taux de conversion souhaité est 99%.
Pour les réacteurs continus, le débit q est de 10 m3/h.
Quel est le volume de réacteur idéal nécessaire ?
réacteur continu parfaitement agité
réacteur piston
réacteur discontinu parfaitement agité donnant la même production que les réacteurs continus
On pourra calculer la production des réacteurs continus et du réacteur discontinu en fonction de CA0

## Slide 3: Réponses
Volume de réacteur idéal nécessaire ?
réacteur continu parfaitement agité V = 247,5 m3
réacteur piston V = 11,5 m3
réacteur discontinu parfaitement agité
temps = 1,15 h, d’où V = 11,5 m3

## Slide 4
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 1.1111 | 1.25 | 1.4286 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 3.3333 | 5 | 10
Comparaison des réacteurs idéaux
CA0/rA
Réacteur piston RP
q CA0 d = rA dV
dV = q CA0 d / rA
Réacteur DPA
V CA0 d = rA V dt
dt = CA0 d / rA
Réacteur CPA
q CA0 = rA V

## Slide 5
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 1.1111 | 1.25 | 1.4286 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 3.3333 | 5 | 10
Comparaison des réacteurs idéaux
CA0/rA
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 1.1111 | 1.25 | 1.4286 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 3.3333 | 5 | 10
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 1.1111 | 1.25 | 1.4286 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 3.3333 | 5 | 10
Continu Piston
Discontinu parfaitement agité
Continu parfaitement agité

## Slide 6: Réactions d’ordre positif
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0
0
rA
Réacteur continu tubulaire piston
Début du tube:
grande vitesse > rAf
Avancée dans le tube:
vitesse diminue, mais > rAf
Fin du tube:
vitesse faible proche de rAf
rAf
RP: utilise toutes les vitesses entre 0 et , donc profite de vitesses élevées au début du tube

## Slide 7: Réactions d’ordre positif
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0
0
rA
Réacteur discontinu parfaitement agité
Début de l’opération:
grande vitesse > rAf
Opération en cours:
vitesse diminue, mais > rAf
Fin de l’opération:
vitesse faible proche de rAf
rAf
RDPA: utilise toutes les vitesses entre 0 et , donc profite de vitesses élevées au début de l’opération
Variation au cours du temps

## Slide 8: Réactions d’ordre positif
Dans tout le volume taux de conversion constant et égal à
Donc vitesse faible et grand volume
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0
0
rA
Réacteur continu parfaitement agité
rAf
RCPA: utilise la vitesse la plus faible

## Slide 9: Réacteur discontinu parfaitement agité
+ : flexibilité, homogénéisation
- : automatisation difficile
D’où petites productions, productions délicates, ateliers multiproduits…
Chimie fine, pharmacie, cosmétique, biotech…
Etudes au laboratoire

## Slide 10: Réacteur continu parfaitement agité
Entrée
Sortie
+ : facilité réglage, automatisation, bonne homogénéisation, bon échange thermique
- : performance
D’où productions importantes, réactions nécessitant une agitation (exothermie, risque de prise en masse…)
Chimie, pétrochimie, biotech

## Slide 11: Réacteur continu tubulaire
+ performance
- risque prise en masse, échange thermique plus difficile
D’où productions importantes, réactions rapides, phase gazeuse, catalyseur solide
Chimie, pétrochimie, biotech…