## Slide 1: Génie des Procédés Chapitre 2 Partie 2 Dominique Pareau
Notions fondamentales, bilans matière et énergie

## Slide 2: Variables liées à la quantité de constituant A : définitions
Nombre moles de A : nA (moles)
Masse de A : mA kg
Volume (total) : V (m3)
Débit molaire de A : NA (mol/s)
Débit massique de A : MA (kg/s)
Débit volumique (total) : q (m3/s)
Phase isolée
Phase en écoulement : débits (flux)
Concentration de A, mol m-3 :
CA = nA / V CA = NA / q
Fraction massique de A :
wA = mA / j mj = mA / mTOTAL wA = MA / j Mj = MA / MTOTAL
Fraction molaire de A
xA = nA / j nj = nA / nTOTAL xA = NA / j Nj = NA / NTOTAL
Masse volumique du mélange, kg m-3 :
 = mTOTAL / V  = MTOTAL/ q

## Slide 3: Vitesse de réaction chimique
Réaction : a A + b B + … p P + r R +…
A, B…..: réactifs
P, R…: produits
a, b, p, r….: coefficients stoechiométriques
Exemple: H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 H2O
Réactifs: H2SO4 , NaOH
Produits: Na2SO4, H2O
Coefficients stoechiométriques:
1 pour H2SO4, 2 pour NaOH, 1 pour Na2SO4 et 2 pour H2O

## Slide 4: Vitesse de réaction chimique
rA, rB : vitesses volumiques de transformation des espèces A/B par la réaction chimique = nombres de moles de A/B transformées par unité de volume et par unité de temps (mol m-3 s-1)
Réaction : a A + b B + … p P + r R +…
rP, rR: nombres de moles de P/R produites par unité de volume et par unité de temps (mol m-3s-1)

## Slide 5: Définition du taux de conversion
Taux de conversion du réactif A :
Quantité de A transformée
 =
Quantité de A initiale
t = 0 :
A : nA0 moles
B : nB0 moles…
t :
A : nA moles
B : nB moles…
nA0 - nA
 =
nA0
Mesure le degré d’avancement de la réaction par rapport à une référence
Phase isolée

## Slide 6: Définition du taux de conversion
Réacteur
A : NA0 mol/s
B : NB0 mol/s…
A : NA mol/s
B : NB mol/s…
NA0 - NA
 =
NA0
Phase en écoulement
Quantité de A transformée/temps
 =
Quantité de A entrante/temps

## Slide 7: Petit exercice chiffré
La synthèse du méthane: CO + 3 H2  CH4 + H2O est réalisée dans un réacteur alimenté en continu par un mélange stoechiométrique de CO et H2 sous une pression de 60 atm et à 280°C.
Calculer la composition du mélange d’entrée sachant que le débit molaire d’entrée de H2 est de 375 mol/s.
Compléter le tableau suivant
3) Calculer le taux de conversion de CO et le débit volumique d’entrée dans les conditions normales de température et de pression (0°C, 1 atm)
 | CO | H2 | CH4 | H2O
Entrée (mol/s) |  | 375 | 0 | 0
Sortie (mol/s) |  |  | 100 | 

## Slide 8
Une fois l’exercice terminé, passez à la partie 3 du chapitre 2